UAP/ZO/21/2019	załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I
Projektor ultra krótkiego rzutu – 4 sztuki
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-5°
Szybkośc skanowania poziomego	15.3 ~ 91.1Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") (diagonal)

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	260
Żywotność lampy (godziny)	3000 (Jasny), 5000 (Dynamiczny), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 10000 (Edukacja)
Żywotność lampy (cykl edukacyjny)	10 000godziny

Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.45m - 0.59m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	3.72
Wbudowany offset	118%
Porty wejścia	2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R
Porty wyjścia	1 x VGA dzielony z VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A
Kontrola	1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mysz/obsługa mini USB, 1 x 3D sync

Poziom hałasu (typowy)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	16W

Waga netto	Do 4.78kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	Nie więcej niż 385 x 310 x 120

CZĘŚĆ II

Kolumna Aktywna szerokopasmowa – 2 sztuki

Przetworniki: LF – 15" woofer z magnesem ferrytowym; HF – 1,4" driver z tytanową kopułką.
Moc Peak 1300 Wat bi-amp; LF – 1000W klasa D; HF – 300 W klasa D.
Pasmo przenoszenia 39 Hz – 20 kHz (-3 dB).
2 wejścia combo XLR/TS.
Wyjście Mix Out XLR.
Zwrotnica aktywna 24 dB/oktawę;
 częstotliwość podziału 2 kHz.
Trapezoidalna obudowa z tworzywa z uchwytami u góry, na dole i po bokach.
Metalowy perforowany grill z powłoką odporną na warunki pogodowe.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 686 mm x 442 mm x 356 mm.
Waga 15,8 kg

CZĘŚĆ III

6 kanałowa konsola mikserska – 1 sztuka

6-kanałowa konsola mikserska
2 wejścia mikrofonowe / 6 liniowych (2 mono + 2 stereo),
1 szyna stereo bus,
przedwzmacniacze mikrofonowe "D-PRE" z odwróconymi układami Darlingtona,
symetryczne wyjścia XLR,
przełącznik PAD na wejścia mono,
zasilanie phantom +48V,
metalowa obudowa,
wymiary (szer. x wys. x gł.): do 149 mm x 62 mm x 202 mm,
maksymalnie waga netto: 0.9 kg.
CZĘŚĆ IV

Przewód mikrofonowy – 1 sztuka

Długość: 5 m
Kolor: czarny
Złącza: XLR 3p. marki Klotz, metalowa obudowa, srebrzane piny
Rodzaj przewodu: MY206, 2 x 0.22 mm² (99,95% czystej miedzi)
Pojemność: 60 pF/m (18 pF/ft)
Oplot: PVC
Średnica zew. przewodu: 6.15 mm
Waga: 0.33 kg